P.I.T.

| АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ | ООО - фирма “ПРОИНТЕХ” |
| --- | --- |

тел./ф.    (4967) 73-50-43, (916) 980-79-03

Skype: pit_vth

e-mail: vth@mail.ru

www.pit-bio.ru

|  | ООО - фирма “Проинтех” предлагает АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (РМБП) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Объем от 1 л до 10 л. Материал – стекло, стерилизация автоклавированием. Контроль и поддержание pH, pO2, температуры. Мешалка с прямым приводом, регулируемое число оборотов, специальная форма мешалки для перемешивания вязких сред. Входной фильтр для очистки воздуха от посторонней микрофлоры. Выходной фильтр для очистки отходящих из ферментеров газов. Пробоотбор специально для взятия проб с высокой вязкостью. Холодильник отходящих газов для задержания паров воды из культуральной жидкости (КЖ) - для минимизации испарения КЖ. Эффективная система механического и химического пеногашения. Оригинальная система уплотнения датчиков, входы совместимы с датчиками фирмы Mettler-Toledo (Ingold Standart); Управление процессом ферментации с клавиатуры персонального компьютера – контроль и поддержание основных параметров ферментации, внесение дополнительного субстрата (подпитки) по различным алгоритмам, в частности, по сигналам от датчика pO2, что позволяет значительно уменьшить расход субстратов. Подключение автоматического фотометра для непрерывного анализа оптической плотности клеточной суспензии в проточной измерительной ячейке. Простота сборки/разборки, быстрая подготовка к работе при соблюдении основных требований и стандартов. РМБП могут быть объединены в комплексы по 4 шт. Пример Комплекса РМБП РМБП может применяться в фармакологической, микробиологической промышленностях, а также в научно-исследовательских работах, связанных с культивированием микроорганизмов. |
| --- | --- |