| № п/п | Наименование, модель продукции | Характеристики Продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бокс ультрафиолетовый УФ-1 | Код ОКП 34 6860 Сертификат соответствия РОСС RU.MT 42.B02366 до 13.02.2015 г. Окраска бокса стойкая к обработке дезрастворами Типы источников освещения: УФ-источник - бактерицидная лампа PHILIPS TUV 15 LL. Источник видимого света - люминесцентная лампа PHILIPS TL-D 15/54 Бестеневое освещение рабочей зоны бокса Переднее и боковые стекла: закаленное стекло Фиксация переднего стекла на разных уровнях Розетки в рабочей зоне: 2 шт. Максимальная мощность нагрузок подключаемых к прибору: не более 500 Вт Время подготовки прибора к работе: не более 1 мин. Напряжение питания: 220В±10% Размер окна, не более: 860x580 мм Габариты рабочей зоны, (ШхГхВ): 860x580x610 мм Общие габариты, (ШхГхВ): 900x600x940 мм Масса, не более: 45 кг |